Неисправная печь - причина пожара!

По статистике каждый пятый пожар происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей. В лучшем случае такие пожары заканчиваются потерей жилья и имущества, но достаточно часто итогом человеческой беспечности становится гибель на пожаре.

Владельцам	домов и	 квартир с печным	отоплением и членам их семей необходимо хорошо знать

и строго соблюдать требования	пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей:

^ печи и другие отопительные приборы должны иметь
установленные нормами противопожарные разделки
(отступки) от горючих конструкций. Разделка отопительной

печи должна быть не менее 38 см с дополнительной

изоляцией асбестом или 50 см. без изоляции;

^ у печи должны быть исправные дверцы, под дверцей
прибитый к деревянному полу предтопочный лист размером
50х70 см;

^ необходимо регулярно производить очистку дымоходов
от накопившейся в них сажи не менее одного раз в три
месяца;

^ зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть
пролиты водой и удалены в специально отведенное для них
безопасное место;

^ дрова должны быть подходящего размера и легко умещаться внутри печи, чтобы дверцы топки надежно закрывались.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

^ хранить щепу, опилки, стружку под печкой, также нельзя досушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки бельё;

^ применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);

^ топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

^ располагать вблизи от топящейся печи мебель, занавески и другие горючие предметы;

^ оставлять топящуюся печь без присмотра даже ненадолго;

^ оставлять наедине с топящейся печью маленьких детей.

Соблюдение этих правил позволит избежать беды, сохранить жизнь и здоровье себе, своим родным и близким, а также сберечь нажитые за годы материальные ценности.

При топке печи необходимо помнить о еще одной опасности - угарном газе. Появляется он тогда, когда топливо полностью не сгорело, а заслонку уже закрыли, чтобы сохранить тепло. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Не замечая его наличия, человек погибает при большей концентрации газа в течение нескольких минут. Поэтому здесь необходимо быть очень осторожным и не торопиться с закрытием заслонки.

ОНД по Себежскому и Пустошкинскому районам

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области